## Slide 1
Notes: Når vi etter lunsj skal i gang med litt praktiske oppgaver, skal vi leke litt med…

## Slide 4
Notes: Så skal vi koble disse tingene sammen og ved hjelp av strøm og kode forsøke å få ting til å skje eller hente inn informasjon fra omgivelsene…

## Slide 5
Notes: …eller lage noe annet moro

## Slide 6: Grunnkurs elektro

## Slide 7: Oversikt
Innføring i strøm og slikt
Kretser
Breadboard
Arduino
Demo
Notes:   Innføring i strøm og slikt -> gå gjennom ting som strøm, spenning og motstand, inkl. ohms lov og hvordan man kan regne seg frem til de forskjellige
  Kretser -> Hva er en elektrisk krets, forskjellige typer kretser, hvordan man tegner en krets
  Breadboard -> Hva er et breadboard? Hvordan bruker vi det?
  Arduino -> Kort om komponentene vår Arduino Uno består av, input og output og slikt

## Slide 8: Innføring i strøm og slikt
Elektrisitet
  Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse (Wikipedia)
    Volt (spenning)
    Ampere
      6,241*1018 elektroner per sekund
      Amperetimer
    Watt
      (Kilo)Watt-timer
    Ohm
Notes: Volt -> Potensialet en elektrisk ladning / forsyning har til å skape energi i et elektrisk felt. F.eks. 9 voltsbatteri, 220V i veggen. Disse verdiene blir oppgitt med et negativt ladet punkt / jording som referanse. Altså forskjellen i spenning mellom to punkter.
Ampere -> Mengden strøm i et visst punkt i en elektrisk krets. Definert som 6,241*1018 elektroner per sekund.
  Amperetimer (energimengde), oppladbare batterier blir ofte oppgitt i milliamperetimer
Watt -> Måleenhet for energimengde (volt * ampere)
  Leaf har batteri på 24kwh.
  Jeg meldte f.eks. inn målerstanden hjemme i går, og hadde da brukt 1027kwh de siste tolv dager.
Ohm -> et stoffs evne til å motstå strøm

## Slide 9: Innføring i strøm og slikt
Vann = ladning
Trykk = Volt
Vannstrøm = elektrisk strøm
Notes: Som et batteri. Jo mer vann, jo høyere trykk i slangen i bunnen, tilsvarende høyere spenning, og jo høyere trykk, jo mer vann kommer ut av slangen, tilsvarende strøm (ampere)

## Slide 10: Innføring i strøm og slikt
Notes: Samme mengde vann gir samme trykk i slangen nederst, altså spenning, men med en større åpning, kommer mer strøm ut av tanken til venstre.

## Slide 11: Innføring i strøm og slikt
Notes: For å da få lik mengde strøm ut av disse to tankene, må vi ha mer vann, altså høyere trykk i tanken med smalere slange.

## Slide 12: Innføring i strøm og slikt
Ohms lov
Lavere motstand
Høyere motstand
Georg Ohm (16.03.1789 – 06.07.1854
Strømmen gjennom en metallisk leder med konstant temperatur er proporsjonal med den elektriske potensialforskjellen (spenningen) over den (wikipedia)
Notes: Jo smalere slange, jo høyere motstand, jo mindre vann kommer gjennom. Høyer trykk, dvs. spenning, motvirker.
Georg Ohm var en tysk matematiker og fysiker som definerte det som ble kjent som Ohms lov (TEGNE!) = V = I * R  I = V/R  R = V/I. 1V = 1A * 1Ω
Altså Volt = Ampere * Ohm spenning = strøm * motstand

## Slide 13: Innføring i strøm og slikt
Notes: Oversatt til vanntankanalogien vår. TEGNE: 1V = xA * 2Ω  xA = 1V / 2Ω

## Slide 14: Innføring i strøm og slikt
Resistorverdier - http://www.ladyada.net/images/metertutorial/rescolorcode.jpg
Notes: En resistor som dette er en liten porselensdings som kan motstå strøm. Størrelsen på motstanden er dokumentert med fargekoder. Selv om fargene leses fra venstre mot høyre, har ikke en resistor noen retning. Motstanden er helt lik begge veier.

## Slide 15: Innføring i strøm og slikt
Eksempel: LED-pære
Notes: Få en LED til å lyse ved å koble den til en Arduino. Bare vise ligningen. Spenning = Motstand * Strøm  Motstand = Spenning / Strøm  5V / 0,01A = 500Ω. Bytter vi til 3,3V, som er den andre spenningen vi har på et Arduino-brett, får vi da 3,3/0,001A = 330Ω

## Slide 16: Innføring i strøm og slikt
Elektriske skjemas
Resistor
Strøm og jord
LED
Arduino-pin
Bryter
Notes: Tegne kobling til LED Strøm -> resistor -> LED -> jord / minus. I vårt tilfelle, vil typisk strøm være 5V på Arduino-en og jord GND, men det kan også være pluss og minus på et batteri

## Slide 17: Kretser
Lukket krets – slik skal det være
Notes: For at vi skal kunne benytte oss av strøm, trenger den et sted å gå. Ta vanntanken, for eksempel. Hvis ikke vannet har noe sted å renne, beveger det seg ikke. Slik er det også med strøm. For at spenningen i plusspunktet i et batteri skal kunne gå noe sted, må det kobles til minuspunktet.

## Slide 18: Kretser
Åpen krets – hva skjer?
Notes: Ingenting skjer. Strømmen går ikke noe sted. Men den potensielle spenningen vil være lik i alt som er koblet til pluss.

## Slide 19: Kretser
Kortslutning – hva skjer?
Notes: Ingen motstand, strømforsyningen forsøker å levere uendelig med strøm, ting kan svis osv.

## Slide 20: Kretser
Parallellkobling vs seriekobling
Notes: Tegne serie- og parallellkobling.
Serie – samme strøm over hele kretsen, parallell – samme spenning
Ta med resistor og LED
Quiz, bytte plass på resistor og LED

## Slide 21: Breadboard
Notes: Vise og tegne

## Slide 22: Arduino
Notes: USB
Strøminngang for adapter/batteri
Jord / minus
+ 5. 3,3 og 5V utgang
Analog input
Digital input/output
De med ~ -> PWM, for vårt bruk, kan simulere analog output
Analog reference –> vetsje
Reset button -> kan f.eks. starte kode på nytt
Power LED indikator
TX/RX -> transfer and receive-indikatorer
Integrated Circuit -> systembrikken/CPU-en
Spenningsregulator / overspenningsvern. Takler opp til 20 Volt.

## Slide 23: Demo
Lys i LED
Hello World!
Notes: Så skal vi forsøke å koble disse tingene sammen og ved hjelp av strøm og kode få ting til å skje eller hente informasjon